АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с.Балтай

Об утверждении схемы теплоснабжения

Царевщинского муниципального образования

Балтайского муниципального района

Саратовской области

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14, части 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Законом Саратовской области от 30.09.2014 № 108-ЗСО «О вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области», руководствуясь Уставом Балтайского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Царевщинского муниципального образования Балтайского муниципального района Саратовской области (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте администрации Балтайского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балтайского

муниципального района						С.А.Скворцов

Приложение

к постановлению администрации

Балтайского муниципального района

от 06.10.2017 № 424

Схема теплоснабжения

Царевщинского муниципального образования Балтайского муниципального района Саратовской области

І. Общие положения

Схема теплоснабжения Царевщинского муниципального образования Балтайского муниципального района Саратовской области (далее - схема теплоснабжения Царевщинского муниципального образования) – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработана на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», документами территориального планирования Царевщинского муниципального образования, с учетом долгосрочной муниципальной целевой программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Балтайского муниципального района на 2012-2020 годы» и собранной первичной информацией.

ІІ. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

Целями разработки схемы теплоснабжения Царевщинского муниципального образования являются:

1. Анализ существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для теплоснабжения объектов жилищного фонда и социальной сферы.

2. Удовлетворение спроса на тепловую энергию и теплоноситель, возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства.

3. Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

4. Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя с соблюдением качества предоставляемых услуг.

Схема теплоснабжения Царевщинского муниципального образования представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики муниципального образования и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения Царевщинского муниципального образования являются:

1. Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального образования.

2. Выявление дефицита и профицита тепловой энергии и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данной ситуации.

3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения Царевщинского муниципального образования.

ІІІ. Краткая характеристика Царевщинского муниципального образования

География

Царевщинское муниципальное образование находится на севере Саратовской области на расстоянии около 145 километров от Саратова, занимая территорию у восточных границ Балтайского муниципального района Саратовской области. Площадь муниципального образования составляет 21760 га. В состав поселения входит два населенных пункта: с.Царевщина, с.Донгуз.

Муниципальное образование граничит: с севера - с Большеозерским муниципальным образованием Балтайского муниципального района и Пензенской областью, с запада - с Балтайским муниципальным образованием Балтайского муниципального района, с юга с Барнуковским муниципальным образованием Балтайского муниципального района, с востока – с Вольским муниципальным районом. На территории муниципального образования протекают речки Кочелай, Донгуз.

Демография поселения

Население поселения составляет 2628 человек по состоянию на 01.01.2017 г.

Климат

Территориальное изменение климата в муниципальном образовании выражается в его зональности. Ландшафтно-климатические зоны представлены в северной части южной лесостепью, на остальной части территории – северной (засушливой) степью.

На территории всего муниципального образования происходит чёткая смена сезонных явлений. Самым холодным месяцем является январь, а самым жарким – июль. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,40С. Зима довольно снежная. Число дней в году со снежным покровом составляет 140-147.

Средняя годовая норма атмосферных осадков составляет 234 мм

Преобладающее направление ветров западное и северо-западное (40,8%), реже повторяются южные и юго-восточные ветры (23,4%). Среднегодовая скорость ветра 4,2 м/с.

ІV. Комплексный план развития систем теплоснабжения

1. Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Современное состояние

Теплоснабжение в населенных пунктах Царевщинского муниципального образования осуществляется от котельных, индивидуальных котлов. Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, газовых проточных и электрических водонагревателей. Отопительные котельные имеют тупиковые сети в подземном и надземном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95 — 700С от котельных. Основным топливом для котельных служит газ, в качестве резервного топлива используется мазут.

с.Царевщина

Теплоснабжение жилых и общественных зданий с.Балтай осуществляется от пяти котельных.

Котельная на ул.Кирова, 5 оборудована 1 котлом марки «КОВ-80», обслуживает 3 многоквартирных жилых дома.

Две котельные на ул.Навашина, 1 оборудована 4 котлами марки «КОВ-100», обслуживает здание школы.

Котельная по ул.Гагарина, 7 оборудована 1 котлом марки «КОВ-100», обслуживает здание детского сада.

Котельная по ул.Ленина, 27/2 оборудована 1 котлом марки «КОВ-100», обслуживает здание сельского дома культуры.

Таблица 1.

Перечень и основная характеристика отопительных котельных с.Царевщина

|  | Адрес источника теплоснаб-жения (котельная) | Характеристика объекта | Марка котлов и количест во шт. | Год ввода в эк сплуата цию | Установ-лен ная мощность котельной Гкал/ч | Тепловая нагрузка котельнойГкал/час | Спо соб про-клад ки тепло-вых сетей | Протя-жен-ность тепло-вых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Кирова,5 | отд.стоящая | КОВ-80 — 1шт. | 2002 | 0,07 | 0,06 | надз. | 210 |
| 2 | ул.Навашина,1 | отд.стоящая | КОВ-100 — 2шт. | 2002 | 0,17 | 0,15 | надз. | 10 |
| 3 | ул.Навашина, 1 | отд.стоящая | КОВ-100 — 2шт. | 2002 | 0,17 | 0,15 | надз. | 30 |
| 4 | ул.Гагарина 7 | отд.стоящая | КОВ-100 — 1шт. | 2002 | 0,086 | 0,02 | надз. | 10 |
| 5 | ул.Ленина, 27/2 | отд.стоящая | КОВ-100 — 1шт. | 2011 | 0,07 | 0,06 | надз. | 8 |

с. Донгуз

Теплоснабжение общественных зданий с.Донгуз осуществляется от трех котельных.

Котельная по ул.Победы, 26 оборудована 2 котлами марки «САРЗЕМ-80», обслуживает здание сельского дома культуры.

Котельная по ул.Овсянникова, 135 оборудована 3 котлами марки «КОВ-100» обслуживает здание школы.

Котельная по ул.Победы, 27а оборудована 1 котлом марки «КЧМ-5» обслуживает здание детского сада.

Амбулатория с.Донгуз отапливается от индивидуального котла марки «КС-тГм16/20» находящегося в здании ФАП.

Таблица 2.

Перечень и основная характеристика отопительных котельных с. Донгуз

|  | Адрес источни ка теплоснабжения (котель ная) | Характеристика объекта | Марка котлов и количество шт. | Год ввода в эксплуа-тацию | Установ-ленная мощность котель-ной Гкал/ч | Тепловая нагрузка котель-ной, Гкал/час | Способ прокладки тепло-вых сетей | Протяжен-ность тепло-вых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Победы 26 | отд.стоящая | САРЗЕМ -80 — 2шт. | 2002 | 0,14 | 0,14 | надз. | 9 |
| 2 | ул.Овсян никова, 135 | отд.стоящая | КОВ-100 — 3шт. | 2001 | 0,25 | 0,21 | надз. | 9 |
| 3 | ул.Победы 27а | отд.стоящая | КЧМ-5 — 1шт. | 2001 | 0,06 | 0,05 | - | - |

##### 2. Основные направления модернизации системы теплоснабжения

На территории Царевщинского муниципального образования объекты социальной сферы получают тепловую энергию от индивидуальных газовых котельных расположенных на территории муниципального образования. В связи с этим основные направления модернизации системы теплоснабжения муниципального образования связаны с котельными и тепловыми сетями данного муниципального образования.

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития Царевщинского муниципального образования показывает, что действующие сети теплоснабжения находятся в удовлетворительном состоянии.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- модернизация систем теплоснабжения с учетом нового строительства объектов жилищного или строительного назначения;

- реконструкция котельного оборудования;

- реализация проектов реконструкции тепловых сетей.

Графическая модель схемы теплоснабжения Царевщинского муниципального образования

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ с .ЦАРЕВЩИНА

Диаметр трубопроводов  от 50 до 100 мм

Протяженность в 2-х трубном исчислении от 8 до 210 м

Способ прокладки 268 м надземный

ул. Навашина, 1						ул. Кирова, 5

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ с. ДОНГУЗ

Диаметр трубопроводов от 50 до 100 мм

Протяженность в 2-х трубном исчислении 18 м

Способ прокладки 18 м надземный

# Text boxes

К

К

Автономная котельная ул. Победы, 26

Донгузский сельский дом культуры

Автономная котельная, ул.Овсянникова, 135

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Донгуз

Автономная котельная ул. Победы, 27а

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Донгуз

К

Автономная котельная ул. Гагарина, 7

Муниципаль

ное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  с. Царевщина

Автономная котельная ул.Ленина, 27/2

Царевщинский сельский дом культуры

д.2

д.3

д.4

МОУ СОШ с. Царевщина

от 06.10.2017 № 424