АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с.Балтай

Об утверждении схемы теплоснабжения

Большеозёрского муниципального образования

Балтайского муниципального района

Саратовской области

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14, части 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Законом Саратовской области от 30.09.2014 № 108-ЗСО «О вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области», руководствуясь Уставом Балтайского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Большеозёрского муниципального образования Балтайского муниципального района Саратовской области (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте администрации Балтайского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балтайского

муниципального района						С.А.Скворцов

Приложение

к постановлению администрации

Балтайского муниципального района

от 06.10.2017 № 425

Схема теплоснабжения Большеозерского муниципального образования Балтайского муниципального района

Саратовской области

І. Общие положения

Схема теплоснабжения Большеозерского муниципального образования Балтайского муниципального района Саратовской области (далее - схема теплоснабжения Большеозерского муниципального образования) – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработана на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», документами территориального планирования Большеозерского муниципального образования, с учетом долгосрочной муниципальной целевой программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Балтайского муниципального района на 2012-2020 годы» и собранной первичной информацией.

ІІ. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

Целями разработки схемы теплоснабжения Большеозерского муниципального образования являются:

1. Анализ существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для теплоснабжения объектов жилищного фонда и социальной сферы.

2. Удовлетворение спроса на тепловую энергию и теплоноситель, возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства.

3. Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

4. Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя с соблюдением качества предоставляемых услуг.

Схема теплоснабжения Большеозерского муниципального образования представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики муниципального образования и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения Большеозерского муниципального образования являются:

1. Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального образования.

2. Выявление дефицита и профицита тепловой энергии и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данной ситуации.

3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения Большеозерского муниципального образования.

ІІІ. Краткая характеристика Большеозерского муниципального образования

География

Большеозерское муниципальное образование находится на севере Саратовской области, занимая территорию у северных границ Балтайского муниципального района Саратовской области. Площадь муниципального образования составляет 37953 га. В состав поселения входят следующие населенные пункты: с.Большие Озерки, с.Журавлиха, с.Чернобулак, д.Козловка, с.Юрьевка, с.Столыпино, д.Зубриловка, д.Алферьевка, с.Пилюгино, с.Кикино, с.Алентьевка, д.Красное Поле.

Муниципальное образование граничит: с севера и востока - с Пензенской областью, с юго-запада – с Базарно-Карабулакским муниципальным районом, с юга - с Балтайским муниципальным образованием Балтайского муниципального района. На территории муниципального образования протекают речки Грязнуха, Малый Чернобулак, Тимарка.

Демография поселения

Население поселения составляет 2243 человек по состоянию на 01.01.2017. Наиболее крупными населенными пунктами являются село Большие Озерки, село Столыпино, село Пилюгино.

Климат

Территориальное изменение климата в муниципальном образовании выражается в его зональности. Ландшафтно-климатические зоны представлены в северной части южной лесостепью, на остальной части территории – северной (засушливой) степью.

На территории всего муниципального образования происходит чёткая смена сезонных явлений. Самым холодным месяцем является январь, а самым жарким – июль. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,40С. Зима довольно снежная. Число дней в году со снежным покровом составляет 140-147.

Средняя годовая норма атмосферных осадков составляет 234 мм

Преобладающее направление ветров западное и северо-западное (40,8%), реже повторяются южные и юго-восточные ветры (23,4%). Среднегодовая скорость ветра 4,2 м/с.

ІV. Комплексный план развития систем теплоснабжения

1. Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Современное состояние

Теплоснабжение в населенных пунктах Большеозерского муниципального образования осуществляется от котельных и индивидуальных котлов. Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, газовых проточных и электрических водонагревателей. Отопительные котельные имеют тупиковые сети в подземном и надземном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95 — 700С от котельных. Основным топливом для котельных служит газ, в качестве резервного топлива используется мазут.

с. Большие Озерки

Теплоснабжение общественных зданий с.Большие Озерки осуществляется от двух котельных.

Котельная на ул.Пионерская, 8 оборудована 5 котлами марки «ИШМА-100», обслуживает здание школы и здание детского сада.

Котельная на ул.Пионерская, 4 оборудована 1 котлом марки «КОВ-80», обслуживает здание сельского дома культуры.

Большеозерская амбулатория отапливается от индивидуального котла марки «КЧМ-2м-3» находящегося в здании амбулатории.

Таблица 1.

Перечень и основная характеристика отопительных котельных с.Большие Озерки

|  | Адрес источника теплоснаб-жения (котельная) | Характерис-тика объекта | Марка котлов и количество шт. | Год ввода в эк сплуа-тацию | Установ-лен ная мощность котельной Гкал/ч | Тепло вая наг рузка котельной Гкал/ час | Спо соб про-клад ки тепло-вых сетей | Протяженность теп ло-вых се тей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Пионерская, 8 | отд.стоящая | ИШМА-100 — 5шт. | 2003 | 0,43 | 0,0,3 | надз. | 100 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Пионерская, 4 | отд.стоящая | КОВ-80 — 1шт. | 2012 | 0,07 | 0,05 | надз. | 32 |

с. Пилюгино

Теплоснабжение общественных зданий с.Пилюгино осуществляется от трех котельных.

Котельная по ул.Центральная, 57 оборудована 1 котлом марки «КОВ-100», обслуживает здание сельского дома культуры.

Котельная по ул.Центральная, 6 оборудована 2 котлами марок «КОВ-100» обслуживает здание школы.

Котельная по ул.Центральная, 58 оборудована 1 котлом марки «КОВ-80» обслуживает здание детского сада.

Таблица 2.

Перечень и основная характеристика отопительных котельных с.Пилюгино

|  | Адрес источника теплоснаб жения (котельная) | Харак терис тика объек та | Марка котлов и количество шт. | Год ввода в эксплуата цию | Установ-лен ная мощность котель-ной Гкал/ч | Тепло вая наг рузка котель-ной, Гкал/час | Спо соб прок ладки тепло-вых сетей | Протяженность теп ло-вых се тей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Централь ная, 6 | отд.стоящая | КОВ-100 — 2шт. | 2002 | 0,17 | 0,15 | подз. | 52 |
| 2 | ул.Централь ная, 58 | отд.стоящая | КОВ-80 — 1шт. | 2002 | 0,07 | 0,07 | подз. | 12 |
| 3 | ул.Централь ная, 57 | отд.стоящая | КОВ-100 — 1шт. | 2002 | 0,08 | 0,06 | надз. | 6 |

с. Столыпино

Теплоснабжение общественных зданий с.Столыпино осуществляется от трех котельных.

Котельная по ул.Колхозная, 1 оборудована 1 котлом марки «КОВ-100», обслуживает здание сельского дома культуры.

Котельная по ул.Лесная, 1 оборудована 2 котлами марок «КОВ-100» обслуживает здание школы.

Котельная по ул.Бирюкова, 1 оборудована 1 котлом марки «КОВ-80» обслуживает здание детского сада.

ФАП с.Столыпино отапливается от индивидуального котла марки «КЧМ-2м-3» (1988 г.), находится в здании ФАП.

Таблица 3.

Перечень и основная характеристика отопительных котельных с.Столыпино

|  | Адрес источника теплоснаб жения (котель ная) | Характеристика объекта | Марка котлов и количество шт. | Год ввода в эк сплуатацию | Установлен ная мощ ность котель-ной Гкал/ч | Тепловая нагрузка котельной, Гкал/час | Спо соб прок ладки тепло-вых сетей | Протяжен-ность тепло-вых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Лесная, 1 | отд.стоящая | КОВ-100 — 2шт. | 2002 | 0,17 | 0,15 | надз. | 32 |
| 2 | ул.Бирюко ва, 1 | отд.стоящая | КОВ-80 — 1шт. | 2002 | 0,07 | 0,06 | надз. | 8 |
| 3 | ул.Колхоз ная, 1 | отд.стоящая | КОВ-100 — 1шт. | 2002 | 0,07 | 0,06 | надз. | 4 |

с. Алентьевка

ФАП с.Алентьевка отапливается от индивидуального котла марки «КОВ-100» (2002 г.), находится в здании ФАП.

с. Чернобулак

ФАП с.Чернобулак отапливается от индивидуального котла марки «КЧМ-2м-3» (1989 г.), находится в здании ФАП.

с. Журавлиха

Сельский клуб отапливается от индивидуального котла марки «КОВ-100» (2002 г.), находится в здании клуба.

##### 2. Основные направления модернизации системы теплоснабжения

На территории Большеозерского муниципального образования объекты социальной сферы получают тепловую энергию от индивидуальных газовых котельных расположенных на территории муниципального образования. В связи с этим основные направления модернизации системы теплоснабжения муниципального образования связаны с котельными и тепловыми сетями данного муниципального образования.

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития Большеозерского муниципального образования показывает, что действующие сети теплоснабжения находятся в удовлетворительном состоянии.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- модернизация систем теплоснабжения с учетом нового строительства объектов жилищного или строительного назначения;

- реконструкция котельного оборудования;

- реализация проектов реконструкции тепловых сетей;

- установка общедомовых приборов учета тепловой энергии.

Графическая модель схемы теплоснабжения Большеозерского муниципального образования

Диаметр трубопроводов  от 50 до 100 мм

Протяженность в 2-х трубном исчислении от 4 до 100 м

Способ прокладки  64 м подземный и 182 м надземный

# Text boxes

Автономная котельная, ул.Пионерская,8

от 06.10.2017 № 425

Автономная котельная, ул.Пионерская, 4

Автономная котельная, ул.Централь

ная, 6

Автономная котельная, ул.Цен

тральная, 58

Автоном

ная котельная ул.Центральная, 57

Муниципаль ное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Большие Озерки

Муниципальное бюджетное дошкольное образова

тельное учреждение детский сад с.Большие Озерки

Большеозерский сельский дом культуры

Муниципаль

ное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с.Пилюгино

Муници

пальное  бюджетное дошколь

ное образова

тельное учреждение детский сад  с.Пилюги

но

Пилюгинский сельский дом культуры

Автоном

ная котельная ул.Лесная, 1

Автоном

ная котельная, ул.Бирю

кова, 1

Муници

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Столыпи

но

Автоном

ная котель

ная, ул.Колхозная, 1

Муници

пальное бюджетное дошколь

ное образова

тельное учрежде

ние детский сад  с.Столыпино

Столыпинский сельский дом культуры